## Slide 1
ニキシー管とは？

## Slide 2
基板の組み立て(1) 電源基板
Reference | 値 | 部品 | 注意事項
C1 | 100uF_16V | 電解コンデンサ | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
C2 | 0.1uF | セラミックコンデンサ | 
C3 | 1000pF | セラミックコンデンサ | 
C4 | 0.1uF | セラミックコンデンサ | 
C5 | 4.7u_400V | 電解コンデンサ | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
D1 | UF2010 | ツェナーダイオード | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
D2 | 1N4148 | ダイオード | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
J1 | BARREL_JACK | DCジャック | 
J2 | ピンソケット 1X4 | ピンソケット | 下向きに取り付け
J3 | ピンソケット 1X5 | ピンソケット | 下向きに取り付け
L1 | 470uH | インダクタ | 
Q1 | 2SA1015 | トランジスタ | 
Q2 | 2SK3115 | FET | 
TODO:
部品取り付けに注意が必要な部分は画像を貼り付ける(ピンヘッダ・ピンソケットの向き、パーツの向きなど)

## Slide 3
Reference | 値 | 部品 | 注意事項
R1 | 680Ω |  | 
R2 | 1kΩ |  | 
R3 | 1kΩ |  | 
R4 | 470kΩ |  | 
R5 | VR_2KΩ | 可変抵抗 | 
R6 | 2.2kΩ |  | 
R7 | 0.15Ω |  | 
U1 | MC34063A | IC(8ピン) | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
U2 | Regul_7805 | IC(3ピン) | 向きを間違えないように注意。基板上の記号と合わせる
基板の組み立て(1) 電源基板

## Slide 4
基板の組み立て(2) ニキシー管制御基板
Reference | 値 | 部品 | 注意事項
C1 | 0.1uF | セラミックコンデンサ | 
C2 | 0.1uF | セラミックコンデンサ | 
C3 | 4.7uF | セラミックコンデンサ | 
C4 | 0.1uF | セラミックコンデンサ | 
C5 | 22pF | セラミックコンデンサ | 
C6 | 22pF | セラミックコンデンサ | 
J1 | ピンソケット 1x4 |  | 時間桁基板のみ取り付ける 横向きにピンソケット
J11 | ピンヘッダ 2X4 |  | ボタン接続用 11/18基板には無い
J3 | ピンヘッダ 1x4 |  | 左右の基板でヘッダの取り付け方が異なるので注意!
J4 | ピンソケット 2x3 |  | 
J6 | ピンヘッダ or ピンソケット 1x5 |  | 
J7 | ピンヘッダ or ピンソケット 1x5 |  | 
J8 | ピンヘッダ 1x5 |  | RTCをつける場合は時間桁基板のみ実装
J9 | L字ピンヘッダ 1x12 |  | L字ピンヘッダ

## Slide 5
基板の組み立て(2) ニキシー管制御基板
Reference | 値 | 部品 | 注意事項
R1 | 10kΩ |  | 
R2 | 1kΩ |  | 
R3 | 10kΩ |  | 
R4 | 1kΩ |  | 
R5 | 10kΩ |  | 
U1 | ICソケット 28pin | ATMEGA328P | ソケットの向きに注意
U2 | TLP627-2 |  | 
U3 | ICソケット 16pin | K155ID1 | キリル文字のIC。ソケットがなければ直付け
Y1 | Crystal 16MHz |  | 

## Slide 6
基板の組み立て(3) ニキシー管基板
Reference | 値 | 部品 | 注意事項
J10 | ピンソケット 1x12 |  | 
ソケットをつけたニキシー管を基板に挿し、ニキシー管が基板に対して垂直になるように調整したあとにはんだ付けする。
→3Dプリンタでジグを作る？

## Slide 7
基板の組み立て(3) 制御プログラム書き込み
AVRに予めArduino Bootloaderと時計のコードを書き込んでおく
時間があればコード書き込み実演、なければそのまま使う
時間桁基板：Slave
分桁基板：Master

## Slide 8
基板の組み立て(3) 動作チェックと調整
電源基板
・感電の危険があるため講師・サポートメンバーがテストするほうがいいかも？
・ACアダプタを挿してJ3の1番ピン(+HV, 高圧出力)、4番ピン(GND)の電圧を測る
・150V程度になるように可変抵抗を調整する

## Slide 9
基板の組み立て(3) 動作チェックと調整
ニキシー管制御基板
見た目でショートや付け忘れ、付け間違いがないかチェック
基板を組みあわせる
電源を入れる(感電に注意)

## Slide 10
ケースの組み立て